SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tel. – Fax  0813301648 - e-mail: pmgiugliano.as@libero.it

GARA PER LA FORNITURA DI  70 RADIO PORTATILI, NR. 5 RADIO VEICOLARI, NR. 70 CARICABATTERIA TAVOLO, PONTE RADIO RIPETITORE.

ALLEGATO  “ A “

SPECIFICHE TECNICHE

Apparati portatili

Le caratteristiche tecniche delle radio ricetrasmittenti dovranno essere nessuna esclusa o superiori le seguenti:

- Ricetrasmittente portatile

- Frequenza 136 – 174 mHz

- Canalizzazione 12.5 Khz o 25 Khz programmabile via software attraverso porta dedicata

- Omologato alle normative europee ETSI-ETS 300-086 omologati dal Ministero delle Comunicazioni secondo il D.M. 625/94 (copie dei certificati devono essere allegati all’offerta)

- Complesso RTX realizzato in un unico blocco a forma di parallelepipedo

- Possibilità di programmare cicli TX e RX temporizzabili a piacere

- Dimensioni (compreso batteria a litio) non superiori a 60 x 138 x35

- Peso (compreso batteria a litio) non superiore a 450 gr.

- 250 canali sintetizzati con possibilità di scansione

- banda di funzionamento VHF

- display alfanumerico a matrice di punti con 10 + 2 caratteri + seconda riga di 3 caratteri ed icone di segnalazione

- chiamata di allarme con tasto arancione ubicato sul lato superiore della tastiera

- funzione di spegnimento e di accensione a distanza e funzione killer

- tastiera a 16 tasti

- possibilità di ricevere messaggi alfanumerici digitali

- comandi di controllo (accensione, volume,cambio canale ed altro) ubicati nella parte superiore dell’apparato per evitare l’inavvertito spegnimento della radio o abbassamento del volume)

- connessione per auricolare, microfono parla/ascolta con 2 tasti funzioni programmabili

- potenza max RF 5 Watt alla tensione nominale e su frequenza sfavorevole

- potenza audio di uscita (BF) > = 500 mW su 4 ohm, con distorsione < 10%

- selettività canale adiacente – 60 db a 12,5 Khz (RX)

- reiezione spurie  70 ddB (RX)

- emissioni spurie –30 dBm

- connettore d’antenna con poli caldo e freddo

- chiamate selettive variabili fino a 8 digit sulla tastiera

- tono sub-audio programmabile per canale

- stabilità di frequenza +/- 2.5 ppm nel range di temperature – 30°  + 60°

- sistema di segnalazione selettiva per chiamate generali, di gruppo e emergenza

- dispersioni audio max 3%

- tono sub-audio programmabile per canale

- sistema vox entrocontenuto (per uso mani libere della radio)

- tutte le funzioni previste (selettive, sub audio, n° canali, scambler,scansione e modem) devono essere contemplate nella configurazione standard dell’apparato senza l’adozione di schede opzionali ad innesto

- dispersioni

- possibilità di carica/scarica batterie

- almeno otto ore di autonomia con i diversi cicli di funzionamento con batteria a litio

- alimentatore caricabatteria rapido con dispositivo di scarico (singolo/multiplo – sei), tale da assicurare la ricarica completa della batteria standard non oltre le due ore

- batterie a litio

- auricolari

Tutti gli apparati dovranno essere compatibili con i modelli attualmente già in dotazione al Comando (Kenwood TK 2160) e consegnati già con la frequenza di servizio del Comando appaltante).

Le caratteristiche degli apparati devono poter consentire la eventuale installazione di GPS già installati sugli apparati veicolari del Comando)

AURICOLARE CON MICROFONO ALTOPARLANTE  CON CONNETTORE  (per sistema

Vox)

APPARATI RADIO VEICOLARI

- costruzione secondo standard MIL 810 CDE con telaio in pressofusione

- display alfanumerici a matrice di punti

- tasti retroilluminanti

- possibilità di ricevere messaggi alfanumerici digitali

- possibilità di inviare messaggi di status

- chiamata generali, di gruppi e di emergenza con software che consente di effettuare in automatico cicli alterni di trasmissione e ricezione temporizzabili  a piacere

- chiamate selettive a 5 toni secondo i vari standard mondiali e in varie configurazioni programmabili e con possibilità di avere fino a 8 numeri variabili tramite tasti funzione

- segnalazione DTMF in ricezione e trasmissione

- audio con possibilità di compressione/espansione

- banda di funzionamento VHF

- funzione di accensione e spegnimento a distanza e funzione killer

- possibilità di cambio canale a seguito di ordine senza l’intervento manuale

- selettive digitali

- funzione di scansione multipla

- tutte le funzioni controllate da microprocessore

- programmazione tramite PC

- autodiagnosi all’accensione

- canalizzazione 12,5 Khz

- potenza in uscita RF da 10 W

- almeno 200 canali di lavoro programmabili

- gestione delle chiamate selettive con protocollo digitale ed analogico (centrale operativa)

- predisposizione a contenere GPS

- reset automatico

- tono squelch encoder decoder a tono subaudio

- possibilità di esclusione della selettiva

- modem entro contenuto

- chiamata singola, di gruppo, generale e di emergenza

- tutte le funzioni devono essere di serie e non necessarie di aggiunta di circuiti supplementari e altre caratteristiche tecniche delle sezioni RTX non inferiori a quelle specificate per i terminali portatili

Accessori in dotazione

- microfono con pulsante R/T con cavo schermato estensibile, spina di collegamento all’apparato e supporto di fissaggio al cruscotto;

- antenna e cavo di discesa

- cavo di alimentazione

- Ponte radio

La  installazione degli apparati veicolari,e del ponte radio, dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria della fornitura, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

Giugliano lì _______________

Il Responsabile del procedimento

Cap. Antonio Sequino                                                            Il Dirigente del Settore

C.te dr. Michele Pezzullo